## Slide 1: Módulo 1
¿Qué es una computadora?

## Slide 2: En enero del 2018, Apple publicó un comercial que muestra su visión del futuro…
El comercial fue recibido con fuertes críticas…

## Slide 4: ¿Qué es una computadora?

## Slide 10
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

## Slide 13: ¿Qué es una computadora?
Dispositivo electrónico
programable
capaz de recibir información
y producir un resultado

## Slide 14: ¿Qué es una computadora?
Dispositivo electrónico
programable
capaz de recibir información
y producir un resultado
Compuesto por componentes electrónicos (chips, transistores, capacitores, resistores, cables).

## Slide 15: ¿Qué es una computadora?
Dispositivo electrónico
programable
capaz de recibir información
y producir un resultado
El comportamiento del dispositivo debe ser programable sin tener que modificar sus piezas.

## Slide 16: ¿Qué es una computadora?
Dispositivo electrónico
programable
capaz de recibir información
y producir un resultado
Recupera información de sus alrededores mediante sensores: micrófono, mouse, termómetro, cámara…

## Slide 17: ¿Qué es una computadora?
Dispositivo electrónico
programable
capaz de recibir información
y producir un resultado
Produce audio, video, juegos, cálculos, análisis, imágenes…

## Slide 18: Hardware y Software
Las computadoras modernas están compuestas por una combinación de hardware y software.
Hardware incluye todas las partes físicas de una computadora: procesador, cables, unidades de almacenamiento, mouse, pantalla, etc.
Software está compuesto por los programas: sistema operativo, procesador de texto, navegador, editor de imágenes, etc.

## Slide 19: Hardware

## Slide 20: Hardware: “Todas las partes de una computadora que pueden tocarse” - Cultura popular

## Slide 21: 1. Tarjeta Madre

## Slide 22: 1. Tarjeta Madre
La tarjeta madre (motherboard) es el componente que integra todos los componentes de la computadora.
Permite comunicar, energizar y sincronizar todos los components de una computadora.

## Slide 23
Tarjeta madre de un celular Samsung S20. En dispositivos móviles, la tarjeta madre también es conocida como logic board.

## Slide 24: 1. Tarjeta Madre

## Slide 25
2. CPU – Unidad de Procesamiento Central
El CPU es el encargado de controlar el flujo, decodificación y ejecución de instrucciones, procesamiento y transferencia de datos.
Sus responsabilidades principales son:
Ejecutar operaciones
Controlar el flujo de ejecución de los programas
Controlar los circuitos internos (activar, desactivar componentes).

## Slide 26
2. CPU – Unidad de Procesamiento Central
El CPU (Central processing unit) es el cerebro de la computadora. Es un circuito electrónico que ejecuta las instrucciones que componen un programa.
Sus responsabilidades principales son:
Ejecutar operaciones
Controlar el flujo de ejecución de los programas
Controlar los circuitos internos (activar, desactivar componentes)

## Slide 27
2. CPU – Unidad de Procesamiento Central
La velocidad de un procesador se mide en Hertz (Hz), es decir ciclos por segundo.
3.8 GHz = 3.8 billones de operaciones por segundo
¡Pero no todas las operaciones son iguales!

## Slide 28
2. CPU – Arquitectura de un CPU
RISC
CISC
Reduced Instruction Set Computer
Operaciones simples.
1 instrucción por ciclo
Hardware más sencillo
Software más complejo
Arquitectura ARM, Power
Complex Instruction Set Computer
Operaciones complejas.
1 instrucción puede tomar múltiples ciclos
Hardware más complejo
Software más sencillo
Arquitectura x86

## Slide 29
2. CPU – Arquitectura de un CPU
Necesito diseñar un procesador que pueda realizar operaciones aritméticas con números positivos enteros.
Sumar
Multiplicar
Potencias

## Slide 30
RISC o CISC?
Sumar
Multiplicar
Potencias
sumar
multiplicar
potencias
RISC
CISC
sumar

## Slide 31
CISC
RISC o CISC?
Sumar
Multiplicar
Potencias
sumar
multiplicar
potencias
RISC
sumar
Un procesador RISC es más sencillo que un procesador RISC.

## Slide 32
CISC
Multiplica 6x3
sumar
multiplicar
potencias
RISC
sumar
A = 0
Repite 3 veces
A = A + 6
A = 0
A = 6x3
El microcódigo de un procesador CISC es más sencillo que el de un procesador RISC.

## Slide 33
6 cm
8 cm
Procesador Intel i7 de una computadora de escritorio

## Slide 35
Procesador Qualcomm Snapdragon para un dispositivo móvil

## Slide 38
3. RAM – Random Access Memory

## Slide 39
3. Memoria RAM – Random Access Memory
La memoria RAM (memoria de acceso aleatorio) es parte de la memoria principal de la computadora. Es la memoria de trabajo para el sistema operativo, los programas, y el software.
Necesita electricidad para almacenar la información, por lo que al apagar la computadora la información se pierde (memoria volátil).

## Slide 40
3. Memoria RAM – Random Access Memory
Todos los programas en ejecución, así como los datos que utilizan, se almacenan en la memoria RAM.

## Slide 42
La memoria RAM de una computadora se mide en Gigabytes (Gb).
Una computadora moderna cuenta con 8 GB de RAM.

## Slide 43
La memoria RAM de una computadora se mide en Gigabytes (Gb).
Una computadora moderna cuenta con 8 GB de RAM.

## Slide 45
3. Memoria ROM – Read Only Memory

## Slide 46
3. Memoria ROM – Read Only Memory
La memoria ROM es parte de la memoria principal de la computadora. Almacena información crítica para la operación de una computadora.
Su nombre proviene de que no es posible cambiar el uso que se le da a esta memoria.
Es memoria persistente, lo que significa que no requiere energía eléctrica para almacenar su contenido.

## Slide 47
3. Memoria ROM – Read Only Memory
Almacena el BIOS (Basic Input / Output System), que contiene la configuración del procesador, de la memoria RAM, boot-order, perfil de los ventiladores, etc.

## Slide 48
3. Memoria ROM – Read Only Memory
Una computadora moderna cuenta con 1 Megabyte (Mb) de memoria ROM.

## Slide 50
BIOS de una computadora año 2000

## Slide 51
BIOS de una computadora año 2020

## Slide 53
4. Memoria Secundaria

## Slide 54
4. Memoria Secundaria
Incluyen dispositivos de almacenamiento persistente que se conectan a la computadora.
Disco duro. Hard disk drive. (HDD)
Disco de estado sólido Solid state drive. (SSD)
Memoria USB. USB flash drive
Tarjeta SD. SD Card (SD)

## Slide 55
4. Memoria Secundaria
Almacenan fotos, documentos, imágenes, archivos de texto, video, etc.

## Slide 56
5. Dispositivos I/O

## Slide 57
5. Dispositivos I/O
Todos los dispositivos externos que interactúan con la computadora son considerados dispositivos I/O (Input Output). También son llamados dispositivos periféricos.
Mouse
Teclado
Micrófono
Gamepad
Red

## Slide 58
5. Dispositivos I/O
Input Devices
Output Devices
Algunos dispositivos funcionan como entrada y salida.

## Slide 60: Computadora con arquitectura Von Neumann

## Slide 62
Se encarga de qué operaciones ejecutar, y en qué orden.
Se encarga de interpretar cada instrucción.
Lleva la pauta de los ciclos del reloj.
Unidad de Control

## Slide 63
Realiza operaciones lógicas (ANDs, ORs, NOTs)
Realiza comparaciones
Realiza operaciones aritméticas.
Unidad Aritmética Lógica

## Slide 64
Es memoria muy rápida que se encuentra dentro del procesador.
Almacena datos o información que puede ser reutilizada en un futuro.
Memoria Caché

## Slide 66: Software

## Slide 67
Software: “Todo lo que la computadora está programada para hacer” - Cultura popular

## Slide 68: Software
El software es un conjunto de instrucciones que sigue una computadora para producir un resultado.
La complejidad del software puede variar desde un programa que suma dos números, hasta un sistema operativo con cientos de miles de líneas de código.
El software se puede catalogar en dos tipos:
Software de sistema
Software de aplicación

## Slide 69: Software de Sistema
¿Puedes nombrar 5 sistemas operativos?

## Slide 71: Software de Sistema – Sistemas Operativos
Un sistema operativo es un conjunto de programas que se encarga de gestionar y administrar los recursos de hardware.
Hay cuatro principales recursos:
Procesos
Archivos
Memoria
Dispositivos

## Slide 72: Administrador de Procesos
Procesos
Archivos
Memoria
Dispositivos

## Slide 73: Administrador de Procesos
Procesos
Archivos
Memoria
Dispositivos
El administrador de procesos es el encargado de definir el orden en el que se ejecutan las tareas del sistema.
Balancea las cargas de los programas para que múltiples programas puedan ejecutarse a la vez.
Ordena y ejecuta las tareas por prioridades.
Mayor prioridad
Menor prioridad

## Slide 74: Administrador de Archivos
Procesos
Archivos
Memoria
Dispositivos
Este administrador se encarga de controlar el acceso a los archivos.
Genera y mantiene organizada la información en la memoria secundaria.
Nos da herramientas para visualizar archivos.

## Slide 75: Administrador de Archivos
Procesos
Archivos
Memoria
Dispositivos

## Slide 76: Administrador de Archivos
Procesos
Archivos
Memoria
Dispositivos

## Slide 77: Administrador de Memoria
Procesos
Archivos
Memoria
Dispositivos
El administrador de memoria administra la memoria RAM asignada a cada uno de los procesos.
La memoria RAM es un recurso finito, por lo que es importante poderla asignar y liberar inteligentemente.

## Slide 78: Administrador de Memoria
Procesos
Archivos
Memoria
Dispositivos

## Slide 79: Administrador de Dispositivos
Procesos
Archivos
Memoria
Dispositivos
Es el traductor entre cada dispositivo de hardware y el sistema operativo.
Utiliza drivers para poder comunicarse efectivamente.
Algunos sistemas utilizan drivers genéricos, como HID – Human Interface Device.

## Slide 80: Administrador de Dispositivos
Procesos
Archivos
Memoria
Dispositivos

## Slide 81: Administrador de Dispositivos
Procesos
Archivos
Memoria
Dispositivos

## Slide 82: Software de Aplicación
¿Puedes nombrar 5 sistemas operativos?

## Slide 84: Software de Aplicación
….y muchos mas!!!
Empresarial
Recreativo
Educativo
Seguridad
Administrativo

## Slide 86: Malware (Malicious Software)
Software que entra en la computadora con la intensión de hacer daño al usuario o equipo.
Se ejecuta sólo y se replica, infectando otros programas y archivos.
Virus
Se replica a otros dispositivos mediante la red.
Worm
Se infiltra en una computadora para espiar en el usuario, robando información sensible.
Spyware

## Slide 87: Malware (Malicious Software)
Se ejécuta sólo y se replica, infectando otros programas y archivos.
Trojan
Bloquea el acceso a una computadora hasta que se pague un rescate.
Ransomware
Muestra publicidad no deseada mientras se opera la computadora.
Adware

## Slide 88: Malware (Malicious Software)
Registra y almacena todo lo que se hace en una computadora.
Keylogger
Adquiere acceso de administrador a un equipo, permitiendo instalar y esconder software malicioso.
Rootkit